Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaria de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta Número LA-925002997-E12-2018

Equipamiento de una sala de operación de cataratas en el nuevo Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) de Culiacán, Sinaloa y Equipamiento del Nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán, Sinaloa.

Anexo I

Especificaciones Técnicas

| PARTIDA | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) de Culiacán, Sinaloa |
| 1 | LENSOMETRO CON 6 MODOS DE SERVICIO DIFERENTES DISPONIBLES MODO ESTÁNDAR PARA VISIÓN MONOFOCAL, MULTIFOCAL Y LENTES DE PRISMA MODO DE LENTES DE COLOR MODO DE LENTES PROGRESIVAS MODO DE LENTES DE CONTACTO BLANDAS MODO DE LENTES DE CONTACTO DURAS MODO DE TRANSMISIÓN UV DATOS TECNICOS RANGO DE MEDICIÓN POTENCIA DE ESFERA DE -25 D A +25 D POTENCIA DE CILINDRO DE 0 D A ±10.00 D EJE DE CILINDRO DE 0° A 180° VALOR DE ADICIÓN DE 0 D A +10 D VALOR DE PRISMA DE 0 Δ A 10 Δ DISTANCIA DE LA PUPILA DE 0 MM A 81,8 MM VISUALIZACIÓN DE MEDICIÓN DIOPTRÍAS 0,01 / 0,125 / 0,25 D CILINDRO MIXTO, +, - EJE DE CILINDRO 1° PRISMAS 0,01 / 0,125 / 0.25 Δ, CARTESIANO / POLAR / DESCENTRADO PANTALLA INCLINABLE 320 X 240 COLOR TFT-LCD INTERFAZ DE DATOS RS232 SUMINISTRO DE CORRIENTE DE 100 V A 240 V CA, 50/60 HZ, 40 VA DIMENSIONES (AN X PR X AL) 210 X 270 X 417 MM PESO 6 KG VISUALIZACIÓN DE MEDICIÓN DIOPTRÍAS 0,01 / 0,125 / 0,25 D CILINDRO MIXTO, +, - EJE DE CILINDRO 1° PRISMAS 0,01 / 0,125 / 0.25 Δ, CARTESIANO / POLAR / DESCENTRADO PANTALLA INCLINABLE 320 X 240 COLOR TFT-LCD INTERFAZ DE DATOS RS232 SUMINISTRO DE CORRIENTE DE 100 V A 240 V CA, 50/60 HZ, 40 VA DIMENSIONES (AN X PR X AL) 210 X 270 X 417 MM PESO 6 KG MEDICIÓN DE TRANSMISIÓN UV LONGITUD DE ONDA 365 NM, 375 NM, 395 NM, 405 NM DIOPTRÍAS 0,01 / 0,125 / 0,25 D CILINDRO MIXTO, +, - EJE DE CILINDRO 1° PRISMAS 0,01 / 0,125 / 0.25 Δ, CARTESIANO / POLAR / DESCENTRADO PANTALLA INCLINABLE 320 X 240 COLOR TFT-LCD INTERFAZ DE DATOS RS232 SUMINISTRO DE CORRIENTE DE 100 V A 240 V CA, 50/60 HZ, 40 VA DIMENSIONES (AN X PR X AL) 210 X 270 X 417 MM PESO 6 KG | 1 |
| 2 | OFTALMOSCOPIO -DIOPTRÍAS – (DE –25 A +40) -ACTUALIZACIÓN LED – (04900-LED) -TEMPERATURA DE COLOR LED – 3,500° K -BOMBILLO ESTÁNDAR – (04900-U) -OTOSCOPIO -DIOPTRÍAS – (8.8) -LONGITUD FOCAL – (114MM/4.5”) -MAGNIFICACIÓN – (2.2X) -VENTANA – (DESLIZABLE IZQ/DER) -ACTUALIZACIÓN LED – (03100-LED) -TEMPERATURA DE COLOR LED – 3,750° K -BOMBILLO ESTÁNDAR – (03100-U) -MANGO -MATERIAL – (METÁLICO ESTRIADO) -CONTROL DE INTENSIDAD – (REOSLATO) SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE CABEZALES – (MECÁNICO DE GIRO) -FUENTE DE ENERGÍA – (3.5V) ACCESORIOS ADICIONALES -MANGO ION LITHIUM -BULBO DE INSUFLACIÓN -CARGADOR DE ESCRITORIO OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO ALINEACIÓN ÓPTICA PRECISA BANDA ACOLCHADA PARA LA CABEZA. PUNTOS DE CONTACTO DE CUERO ACOLCHADOS Y UN DISEÑO ABATIBLE QUE MEJORA LA COMODIDAD Y LA ESTABILIDAD DE LA VISIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN HALÓGENA DURA MÁS QUE CUALQUIER OTRA FUENTE DE ILUMINACIÓN DE UN BIO. EXCELENTE VISUALIZACIÓN EN PUPILAS PEQUEÑAS SE AJUSTA PARA MANEJAR DISTANCIAS ENTRE OJOS DE 49 MM - 74 MM FILTRO DIFUSOR AMPLÍA LA ILUMINACIÓN PARA VER MEJOR LA PERIFERIA DE LA RETINA EL SISTEMA ÓPTICO ESTÁ SELLADO INTERNAMENTE PARA PROTEGER DEL POLVO Y LA SUCIEDAD 10 AÑOS DE GARANTÍA | 1 |
| 3 | PROYECTOR DE OPTOTIPOS DISTANCIA DE REFRACCIÓN: AUMENTOS DE LA PROYECCIÓN: TAMAÑO DE LA PROYECCIÓN: NÚMERO DE OPTOTIPOS: CAMBIO CARTA DE OPTOTIPOS: NÚMERO DE MÁSCARAS: CAMBIO DE MÁSCARA: PASOS DE PROGRAMACIÓN: LÁMPARA DE PROYECCIÓN: DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA: ELECTRICIDAD: CONSUMO: DIMENSIONES: PESO: DE 3,0 A 6,1 M 30X (EN REFRACCIÓN A 5M) 330X270MM, F 300MM 30 1 CUADRO/0,03 S. 1 ABIERTA, 5 LINEA HORIZONTAL, 8 LINEA VERTICAL, 21 AISLAMIENTO INDIVIDUAL, 1 R & G (SÓLO CON EL ACP-8 EM/MC) 1 CUADRO/0,02 S. 2 TIPOS, MÁX. 30 PASOS 12V 50W (LÁMPARA HALÓGENA) DESPUÉS DE 10 MINUTOS CA 120, 220, 230 Ó 240V, 50/60HZ 80VA 226 (ANCHO) X 300 (PROF.) X 245 (ALTO)MM *INCLUYE LA ALTURA DE LA BASE 6,0 KGS. | 1 |
| 4 | CARTILLAS DE SLLENER | 1 |
| 5 | CAJA DE PRUEBAS CON ARMAZÓN DE ADULTO Y NIÑOS CAJA DE PRUEBAS ÓPTICAS, ANILLO METÁLICO Y ESTUCHE METÁLICO DE ALUMINIO SIN MONTURAS. LENTES DE VIDRIO ELABORADOS ARTESANALMENTE Y ASEGURADOS EN ANILLOS DE METAL. ESTUCHE DE ALUMINIO CON BANDEJA EXTRAÍBLE, INDICADORES DE DIOPTRÍAS Y DOS CIERRES CON COMBINACIÓN PARA SU SEGURIDAD. AMPLIA GAMA DE POTENCIAS DE ESFERAS Y CILINDROS, DOS LENTES DE CILINDRO CRUZADO Y UNA SERIE DE LENTES ACCESORIOS. | 1 |
| 6 | LENTE DE 3 ESPEJOS DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA CÁMARA ANTERIOR, FONDO DE OJO CENTRAL Y PERIFÉRICO, EN VERSIÓN ANF+ (ADVANCED NO FLUID) OPCIÓN TIPO DE BORDE QUE ELIMINA LA NECESIDAD DE FLUIDO VISCOSO PARA ACOPLAMIENTO DOBLE ASFÉRICA GRAN BALANCE MAGNIFICACIÓN VS CAMPO DE VISIÓN (MAGNIFICACIÓN: .93X, CAMPO VISIÓN 97º DIAMETRO IDEAL PARA APLICACIÓN EN ÁREA ORBITAL ÓPTICA) LENTE 78D CAMPO DE VISIÓN 81°/97° MAGNIFICACIÓN .93X PUNTO LASER 1.08X DISTANCIA DE TRABAJO 8mm | 1 |
| 7 | LUPA DE 78 DIOPTRÍAS ÓPTICA DE VIDRIO DOBLE ASFÉRICA PATENTADA QUE PROPORCIONA IMÁGENES MEJORADAS, LENTE ORIGINAL 90D COMENZÓ LA REVOLUCIÓN DEL EXAMEN DE FONDO DE LÁMPARA DE HENDIDURA, ANILLO DE DIÁMETRO PEQUEÑO ES IDEAL PARA FUNDOSCOPIA DINÁMICA, LENTE DE DIAGNÓSTICO GENERAL EXCEPCIONAL, INCLUSO A TRAVÉS DE PUPILAS PEQUEÑAS | 1 |
| 8 | REGLA BIOMÉTRICA PARA CALCULO DE LIO ESPESOR CORNEAL CCT KERATOMETRÍA: 32 PUNTOS EN DOS ZONAS CIRCULARES DE LA SUPERFICIE CORNEAL DISTANCIA BLANCO-BLANCO PUPILOMETRÍA ESPESOR DEL LENTE (LT) PROFUNDIDAD DE LA CÁMARA ANTERIOR (ACD): DISTANCIA ENTRE EN ENDOTELIO CORNEAL Y LA SUPERFICIE DEL LENTE LONGITUD AXIAL (AL) EXCENTRICIDAD DE LA LÍNEA ÓPTICA VISUAL TECNOLOGÍA OLCR DE 810 NM, PARA TENER 9 MEDIDAS EN UNA MISMA TOMA: ESPESOR CORNEAL (CT), ESPESOR DE CÁMARA ANTERIOR(ACD), ESPESOR DEL LENTE(LT), LONGITUD AXIAL(AL), ESPESOR RETINAL, KERATOMETRÍA, PUPILOMETRÍA, EXCENTRICIDAD DEL EJE VISUAL, Y DISTANCIA “WHITE TO WHITE”. EQUIPO MONTADO EN UN SOFTWARE ABIERTO E INTUITIVO QUE PERMITA UN MANEJO FLEXIBLE Y AMIGABLE PARA MEDIR, NO SOLO LOS PARÁMETRO DE LAS FORMULAS DE LENTE INTRAOCULAR (LIO) ACTUALES | 1 |
| 9 | MICROSCOPIO ESPECULAR AMPLIO ÁNGULO DE LA FUNCIÓN “PANORAMA” : -CONSIDERADO AUMENTO DEL TAMAÑO DEL ÁREA A ANALIZAR DOS TIPOS DE FOTOGRAFÍAS SELECCIONABLES: MODO SECUENCIAL MODO A ELECCIÓN DEL USUARIO MEDICIÓN Y ANÁLISIS AUTOMÁTICO Y RÁPIDO: OBTENCIÓN INMEDIATA DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS MANEJO INTUITIVO PANTALLA DE LECTURA FÁCIL Y SOFTWARE DE ANÁLISIS COMPLETO: VALORES MÁS FRECUENTES MOSTRADOS EN LA PARTE SUPERIOR PERMITE VISUALIZAR UN HISTOGRAMA DE PLEOMORFISMO O POLIMEGATISMO A COLOR DISEÑO COMPACTO PANTALLA ROTATORIA CON PANTALLA TÁCTIL DE 10.4 PULGADAS | 1 |
| 10 | OCT TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA 50.000 A-SCANS POR SEGUNDO ESCÁNER OCT DE CAMPO AMPLIO 12MM X 9 MM PARA NERVIO ÓPTICO Y MÁCULA IMAGEN DE FONDO OCULAR EN COLOR REAL FUNCIONAMIENTO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO: AUTO ALINEAMIENTO, AUTO FOCO Y DISPARO AUTOMÁTICO OPERACIONES DESDE CUALQUIER POSICIÓN | 1 |
| 11 | ULTRASONIDO USG MODO A Y B B-SCAN, BIOMETRÍA Y PAQUIMETRÍA. TENER LAS TRES FUNCIONES EN UN APARATO COMPACTO * 8.5 KG * PANTALLA SENSIBLE AL TOQUE * NO REQUIERE PC * LCD A COLOR INCLINABLE B-SCAN IMAGEN CLARA Y PRECISA, ESENCIAL PARA TENER UN ANÁLISIS EXACTO EN EL DIAGNÓSTICO DEL B-SCAN. MUESTRA DE 400 LÍNEAS SOBRE 60° MONITOR DE 1024 X 768 XGA. MONITOR LCD PROPORCIONA LA IMAGEN IDEAL PARA EL DIAGNÓSTICO MÁS EXACTO. IMPRESION CON LA IMPRESORA IMAGEN DEL B-SCAN. | 1 |
| 12 | PAQUIMETRO CORNEAL CÁLCULOS CORREGIDOS CCT AUTOMÁTICOS DEL IOP EXHIBEN CÁLCULOS QUE HACEN UN PROMEDIO MULTI EXACTOS, 8 LECTURAS CON HACER UN PROMEDIO, LA GAMA DE MEDICIÓN DEL µM 150 - 1.200, LA ENTRADA DE DATOS PACIENTE Y LA CAPACIDAD DE LA EXPORTACIÓN Y CONSTRUIDO EN IMPRESORA | 1 |
| 13 | CAMILLA OFTALMOLÓGICA CAMILLA ELECTRICA CON MOVIMIENTOS COMBINADOS APOYA BRAZO GIRATORIO CABEZAL MOVIL EN INFINITAS POSICIONES SOPORTE DE APOYO PARA EL PROFESIONAL CUATRO RUEDAS INDEPENDIENTES CON FRENO PARA DESPLAZARLA PUEDE UTILIZARSE COMO SILLON O CAMILLA ANCHO DE 620MM | 1 |
| 14 | ASIENTOS OFTALMOLÓGICOS RECLINADO MANUAL CON CONTROL AMBIDIESTRO BOTONES DE CONTROL A MEMBRANA ILUMINADOS ESTRUCTURA DE ALUMINIO SÓLIDO CON APOYA BRAZOS, APOYA PIES Y BASE CABEZAL ARTICULADO MULTI-POSICIÓN SELECCIÓN DE COLORES DE TAPICERÍA APOYA BRAZOS REBATIBLES A BOTÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIDAS ANCHO: 28″; LARGO: 40″; ALTO: 55″ ELEVACIÓN (MODELO BAJO) 22.9CM ELEVACIÓN (MODELO ALTO) 31.8CM ROTACIÓN 355 GRADOS ÁNGULO DE INCLINACIÓN 70 GRADOS ALTURA DEL APOYA PIES 8.9CM / 3.8CM LARGO TOTAL DE RECLINADO 1.905MM ALTURA DE ASIENTO (MODELO BAJO) ALTURA: 50.8CM; LARGO: 22.86CM; DIMENSIÓN SUPERIOR: 73.66CM ALTURA DE ASIENTO (MODELO ALTO) ALTURA: 57.15CM; LARGO: 31.75CM; DIMENSIÓN SUPERIOR: 88.9CM VOLTAJE & FRECUENCIA 120VA(±10%); 5A; 60HZ 240VA(±10%); 3A; 50/60HZ PESO 127.5KG CAPACIDAD DE CARGA 226.8KG | 1 |
| 15 | MICROSCOPIO OFTALMOLÓGICO CON CABEZAL DE AYUDANTE NIVEL DE ZOOM 1:6, Γ = DE 0,4 A 2,4 RANGO DE ENFOQUE: 50 MM, TUBO BINOCULAR: INCLINADO 45 OCULARES: 12,5X (10X OPCIONAL) LENTE DEL OBJETIVO: F = 200 MM (F = 175 MM OPCIONAL) ILUMINACIÓN GUÍA LUMINOSA DE FIBRA 12 V, BOMBILLA HALÓGENA 12 V / 100 W COMO FUENTE DE LUZ ACOPLAMIENTO X-Y RANGO DE AJUSTE DE 40 MM X 40 MM CLAVE PARA LA POSICIÓN INICIAL DEL ENFOQUE Y EL ACOPLAMIENTO X-Y SISTEMAS DE SUSPENSIÓN SOPORTE DE SUELO S7 ESTATIVO DE TECHO S7 CON COLUMNA DE ELEVACIÓN ESTATIVO DE TECHO S7 CON COLUMNA RÍGIDA | 1 |
| 16 | FACOEMULSIFICADOR CON VITRECTOR POSTERIOR PIEZA MANUAL CON EMULSIFICAR PESO 58G(0.13 LBS) PROPEDAL SISTEMA CONVENCIONAL POSICIÓN 1 -> POSICIÓN 2 -> POSICIÓN 3 IRRIGACIÓN VACÍO ULTRASONIDO FLUJO LIBRE BOMBA DE VACÍO DE ALTO DESEMPEÑO COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE ELEVACIÓN ENTRE CV-24000 Y CV-12000 PRESIÓN DE VACÍO 300(MMHG) FLUJO 30(ML/MIN. PRESIÓN DE VACÍO (MMHG) EXCEPCIONAL ESTABILIDAD EN LA CÁMARA ANTERIOR PUNTA OS DIÁMETRO EXTERIOR S REDUCIDO CONVENCIONAL 1.1MM A 1.0MM MANGA DE SILICONA PARA LA PUNTA S CONTROL AUTOMÁTICO DE POLO. INTERRUPTOR DE PEDAL DE MÚLTIPLES FUNCIONES CORTADORA DE ALTA VELOCIDAD 1 CORTADORA DE ALTA VELOCIDAD Y ALTO VACÍO PRESIÓN DEL VACÍO (ML/MIN) VELOCIDAD DE CORTE (CPM) 2 LCD CLARA 3 BOMBA DE ALTO DESEMPEÑO BOMBA PERISTÁLTICA AJUSTE DEL VACÍO 0-500MMHG CONTROL DE PRESIÓN LINEAL/PANEL VELOCIDAD DEL FLUJO 0-50 ML/MIN. ULTRASONIDO TRANSDUCTOR PIEZOELÉCTRICO (4 PIEZOS) SISTEMA DE CORTE AIRE AMBIENTAL ESTERILIZACIÓN AUTOCLAVE FRECUENCIA 49KHZ SINTONIZACIÓN DE FRECUENCIA AUTO SINTONIZACIÓN CONTROL DE POTENCIA LINEAL/PANEL | 1 |
| 17 | MESA RIÑÓN BASTIDOR DE ÁNGULO PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 DE 25.4 X 25.4MM (1X1”), ACABADO PULIDO. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5MM (3/8”) DE DIÁMETRO SOLDADO A LA CUBIERTA, ACABADO PULIDO. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18 DE 25.4MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO. RODAJAS EMBALADAS CON RUEDAS DE HULE DE 101MM (4”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 147CM X ANCHO 65CM X ALTURA 100CM | 1 |
| 18 | MESA DE MAYO ARO PORTA-CHAROLA DE 2.54 (1”) CALIBRE NO. 12 Y CHAROLA CALIBRE NO. 20 DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO. COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 25.4MM (1”) DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO. COLUMNA FIJA DE TUBULAR REDONDO DE 31.75MM (1 1/4”) DE DIÁMETRO DE ACERO, CALIBRE NO. 10, ACABADO CROMADO. PALANCA OPRESORA DE ACERO DE 8CM DE LARGO, ACABADO CROMADO. PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51MM (2” X 2”) CALIBRE NO. 10, ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE PLOMO O ACERO. RODAJA TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8MM (2”) DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO. | 1 |
| 19 | INSTRUMENTAL DE ESTRABISMO 9627A - ESPÉCULO DE CASTROVIEJO MODELO ADULTO, PARA EL ESTRABISMO Y LA SEPARACIÓN RETINIANA. 4263 - TIJERAS DE WESTCOTT-COCHET PARA TENOTOMY. DERECHO CUCHILLAS EMBOTADAS LARGAS DE 13 MILÍMETROS. 7252 - TENEDOR DE LA AGUJA DE BARRAQUER MANDÍBULAS CURVADOS 1,5 MILÍMETROS, SIN LA CERRADURA. 13 CM DE LARGO. 792 - CÁNULA DE GALEZOWSKI LACHRYMALS. DELICADO, RECTO, PUERTO 28 G, DIÁMETRO EXTERNO 23 G MILÍMETRO. 2597B - RETRACTOR DE LA TAPA DE DESMARRES RETRACTOR DE LA TAPA. TALLA MEDIA, 12 MILÍMETROS, DE EMBOTADO. 4251A - TIJERAS DE SEVRIN-STEVENS SEMI CURVADO. | 1 |
| 20 | INTRUMENTAL DE RETINA PINZA CORCÓSTEGUI CÁNULA PARA HIDRODISECCIÓN ARUMÍ 23G CUCHILLETE DE DIAMANTE ARUMÍ (AE-8090) TODOS DE ACERO QUIRÚRGICO REUTILIZABLE | 1 |
| 21 | CATARATA FACO ALTURA: 244 CM (IVP EXTENDIDO); 166 CM (IVP RETRAÍDO) ANCHURA X PROFUNDIDAD: 51 CM X 50 CM PESO: 94 KG TENSIÓN DE ENTRADA:100 - 240 V (± 10%) FUSIBLE: T 6.3A - H 250 V TIPO DE PIEZA DE MANO: 4 CRISTALES PIEZOELÉCTRICOS FRECUENCIA Y OSCILACIÓN DE PUNTA: APROXIMADAMENTE 40 KHZ; DE 0 A 100 ΜM MODOS DE CIRUGÍA: FIJO O CONTROL LINEAL DE 0 A PREDEFINIDO DE LA POTENCIA DE U/S A TRAVÉS DEL PEDAL DE CONTROL DEL SISTEMA MODO U/S: CONTINUO, IMPULSOS, RÁFAGA, MODULACIÓN PROGRAMADA AUTOMATIZADA (APM) TEMPORIZADOR DE U/S / EPT CON TEMPORIZADOR: DE 0,00 MINUTOS A 59,59 MINUTOS ALIMENTACIÓN POR GRAVEDAD: PORTASUEROS DE AJUSTE ELÉCTRICO IOP CONTROLADA: BOLSA REGULABLE DE SOLUCIÓN SALINA EQUILIBRADA PRESIÓN DE INFLADO: DE 5 A 80 MMHG TIPO DE BOMBA DE ASPIRACIÓN: PERISTÁLTICA RANGO DE VACÍO: DE 5 A 600 MMHG ÍNDICE DE CAUDAL: DE 2 A 60 CC/MIN (SOLO BOMBA PERISTÁLTICA) MODO CIRUGÍA: CONTROL FIJO O LINEAL DE 0 A PREDEFINIDO DEL NIVEL DE FLUJO Y/O VACÍO MEDIANTE EL PEDAL DE CONTROL DEL SISTEMA TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR LA ASPIRACIÓN: DE 0,5 A 12 SEG. EN MODO DE CONTROL FIJO TIPO, FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: GENERADOR BIPOLAR; 2 MHZ POTENCIA BIPOLAR: 9 W (200 OHMIOS DE CARGA) TIPO DE PIEZA DE MANO: MICRO-FORCEPS BIPOLAR, LÁPICES BIPOLARES DELGADOS, DIATERMIA INTRAOCULAR TIPO DE PIEZA DE MANO: GUILLOTINA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO VELOCIDAD DE CORTE: DE 60 A 1600 CORTES POR MINUTO (VITRECTOMÍA ANTERIOR), DE 60 A 4000 CORTES POR MINUTO (VITRECTOMÍA POSTERIOR) MEDIO DE ACTUACIÓN: AIRE COMPRIMIDO DE UNA FUENTE EXTERNA PRESIÓN DE ENTRADA NECESARIA 5-8 BAR PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 230 KPA (2,3 BAR) MODO CIRUGÍA: CONTROL FIJO O LINEAL DE 0 A VALOR PREDEFINIDO DE VELOCIDAD DE CORTE MEDIANTE PEDAL DE CONTROL DEL SISTEMA TIPO DE PIEZA DE MANO: GUILLOTINA DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO MODO Y VEL. DE CORTE: TIJERAS HORIZONTALES; DE 60 A 320 CORTES POR MIN. MEDIO DE ACTUACIÓN: AIRE COMPRIMIDO DE UNA FUENTE EXTERNA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 200 KPA (2 BAR) MODO CIRUGÍA: CONTROL FIJO O LINEAL DE 0 A VALOR PREDEFINIDO DE VELOCIDAD DE CORTE MEDIANTE PEDAL DE CONTROL DEL SISTEMA TIPO: DOS FUENTES DE LUZ INDEPENDIENTES TIPO DE BOMBILLA: LÁMPARA DE XENÓN HID TEMPERATURA DE COLOR: LUZ 1: 4300K; LUZ 2: 5000K AJUSTE DE INTENSIDAD: 16 NIVELES, DIAFRAGMA AUTOMATIZADO FILTROS: FILTRO VERDE SELECCIONABLE POR EL USUARIO, FILTRO DE BLOQUEO IR-UV, FILTRO DE PROTECCIÓN DE RETINA SELECCIONABLE, FILTRO DE BARRERA AZUL FUENTE DE PRESIÓN: COMPRESOR ROTATIVO DE PALETAS INTEGRAL PRESIÓN DE INYECCIÓN: DE 5 A 80 MMHG FUENTE DE PRESIÓN: AIRE PRESURIZADO DE FUENTE EXTERNA PRESIÓN DE INYECCIÓN: 40 A 500 KPA (DE 0,4 A 5 BAR) CONTROL: CONTROL DE INYECCIÓN LINEAL A TRAVÉS DEL PEDAL DE CONTROL DEL SISTEMA | 1 |
| 22 | PARPADOS | 1 |
| 23 | VIAS LAGRIMALES | 1 |
| 24 | ESTERILIZADOR DE GAS GAS ÓXIDO DE ETILENO VOLUMEN DE LA CÁMARA (LITROS) 136 DIMENSIONES DE LA CÁMARA (CM) 38 ALTO X 43 ANCHO X 83 PROFUNDO DIMENSIONES EXTERIORES CON CAMPANA (CM) 70 ALTO X 76 ANCHO X 89 PROFUNDO DURACIÓN CICLO CALIENTE 55º C 2,75 HORAS DURACIÓN CICLO FRÍO 37º C 4,75 HORAS AIREACIÓN AUTOMÁTICA Y PROGRAMABLE HASTA 99 HORAS DE AIREACIÓN PUERTAS UNA O DOBLE PUERTA PANEL DE VISUALIZACIÓN A DISTANCIA POSIBILIDAD DE INCORPORARLO IMPRESORA INCORPORADA SÍ CARTUCHO STERI-GAS 4-100 (100 G OE) CERTIFICACIONES MARCADO CE CATALIZADOR POSIBILIDAD DE INCORPORARLO REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 220 V ; 50/60 HZ ; 15 A CIRCUITO | 1 |
| 25 | ESTERILIZADOR STATIM CICLO ULTRA RÁPIDO DE 9 MINUTOS PARA INSTRUMENTAL SIN ENVOLVER. CICLO DE 17.5 MINUTOS PARA INSTRUMENTAL ENVUELTO (DESDE INICIO A ESTÉRIL). ROTACIÓN EXCEPCIONAL DEL INSTRUMENTAL. CICLO DE 15 MINUTOS PARA SECADO CON TECNOLOGÍA DRI-TEC R. AGUA ES UTILIZADA SÓLO UNA VEZ. TRANSFERENCIA ASÉPTICA DEL INSTRUMENTAL DIRECTO A LA BANDEJA, REDUCIENDO EL COSTO DE USO DEL INSTRUMENTAL. PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL INSTRUMENTAL. TOUCHSCREEN DE COLORES VÍVIDOS | 1 |
| 26 | CARRO ROJO COMPLETO CON TABLA DE RCP DE PLEXIGLASS. 4 RUEDAS ANTIESTÁTICAS CON SITEMA DE FRENADO. ESPACIO PARA COLOCAR DESFIBRILADOR / MONITOR. SUPERFICIE DE POLIRETANO DE ALTO IMPACTO. CON CAJONES DE PLÁSTICO ABS. DESFIBRILADOR (EN DIFERENTES VERSIONES): CON MARCAPASOS. CON OXIMETRÍA. MULTIPARÁMETROS. LARINGOSCOPIO: MANGOS (RECARGABLES O BATERÍAS) PALAS (RECTAS O CURVAS) RESUCITADORES; CON RESUCITADOR ADULTO Y PEDIÁTRICO. TANQUE DE OXÍGENO. | 1 |
| 27 | INVENTARIO DE LENTE INTRACULAR PLEGABLE HEPARINIZADO DE 1 Y 3 PZS (COSTO POR LENTE) LENTES POLÍMERO INERTE DEL MONÓMERO METACRILATO. BIOCOMPATIBLE, LIVIANO, TRANSPARENTE, MAYOR TRANSMISIÓN ESPECTRAL. ABSORBENTES UV: BENZOTRIAZOLES Y BENZOFENONES. HIDROFÓBICO, DAÑO ENDOTELIAL. RÍGIDOS, HUECOS CON YAG LÁSER QUÍMICOS EN SUPERFICIE (HEPARINA). LENTES INTRAOCULARES RÍGIDOS: PMMA. PLEGABLES: SILICONA, HIDROGEL, ACRÍLICO, COLLAMER | 1 |
| 28 | INVENTARIO DE LENTE INTRACULAR PLEGABLE NO HEPARINIZADO DE 1 Y 3 PZS (COSTO POR LENTE) | 1 |
| 29 | SUTURAS OFTÁLMICAS CALIDAD: MATERIAS PRIMAS DE PROVEEDORES CERTIFICADOS, CONTROLADA AL 100% EN LAS 4 FASES DE PRODUCCIÓN. FILO: CONTROL DEL PERFIL PARALELO DE CORTE Y CONTROL DE PUREZA. UNIÓN: CONTROL DE LA UNIÓN ENTRE AGUJA E HILO DEL 100% DE CADA LOTE. INSPECCIÓN FINAL: EXAMINACIÓN DE LA PUNTA (FILO GARANTIZADO), EXAMEN DE LA FLEXIBILIDAD. TESTEO DE LA COMBINACIÓN HILO-AGUJA. EMPAQUE: EXAMINACIÓN DEL SELLADO Y DEL PACKAGING. VARIEDAD NYLON BLACK (10/0 - 9/0) PGA (10/0 - 9/0) VIRGIN SILK BLUE (10/0 - 9/0) POLIESTER GREEN (10/0 - 9/0). | 1 |
| Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán, Sinaloa |  |
| 30 | TANQUE TERAPEUTICO: ESPECIFICACIONES TECNICAS NOMBRE GENÉRICO: TANQUE HIDROTERAPÉUTICO PARA REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN: TANQUE TERAPÉUTICO CON MEDIDAS: TOTAL, MEDIDAS EXTERNAS 6.60m X 8.60m TOTAL, MEDIDAS INTERNAS 6.00m X 8.00m ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO DE 95 cm CON DOS PROFUNDIDADES DE: 1:00 m 1:20 m CON BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE EN EL TANQUE CON PASAMANOS PERIMERTAL EN EL TANQUE TANQUE PRIMER NIVEL PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON MEDIDA INTERIORES: TOTALES DE 6.00m X 4.00m ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO DE 95 cm CON PROFUNDIDAD A 0.90 m TANQUE SEGUNDO NIVEL PARA TRABAJAR CON ADULTOS CON MEDIDAS INTERIORES: TOTALES DE 6.00m X 4.00m ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL PISO TERMINADO DE 95 cm CON PROFUNDIDAD A 1.20 m CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE: POR PANELES MODULARES CON ÁREA DE APOYO PARA EL TERAPEUTA EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.30m EN ACERO GALVANIZADO CAL 14 CON ACABADO EPOXICO REFORZADO CON PERFIL GALVANIZADO EN EL ALMA DEL PANEL SOPORTES PARA PANEL DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR CALIBRE 14 ACABADO EPOXICO EN PARTES BAJAS ESCALERAS DE ACCESO AL TANQUE (CONSTRUIDAS POR LA CONSTRUCTORA) ANCHO DE LAS ESCALERAS DE 100 cm HUELLA DE LA ESCALERA 30 cm ALTURA DE LOS ESCALONES DE 16.5 cm CON BARANDAL EN ACERO INOXIDABLE 304 VENTANA DE OBSERVACIÓN: 1 (UNA) VENTANAS DE OBSERVACIÓN DIMENSIONES DEL CLARO 1.20 m X 0.70 m FABRICADO CON VIDRIO TEMPLADO DE 19mm DE ESPESOR EN UNA SOLA PIEZA TEMPLADO INASTILLABLE CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN LA CARA EXTERIOR CAMARAS SUB ACUATICAS DE VIDEO CON PANTALLAS PLANAS: DOS (2) CAMARAS SUB ACUATICAS DE VIDEO HD. 4.1.1. CAMARA DE VIDEO CON HOUSING 4.1.2. PARA PODER VER BAJO DEL AGUA DOS (2) PANTALLAS PLANAS DE 55” HD. COLOCADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS LAS CAMARAS PERMITIRAN ALEJAR O ACERCAR LA IMAGEN EN TIEMPO REAL TANSMITIENDO EN TIEMPO REAL RECUBRIMIENTO INTERIOR EN TANQUE LINER DE PVC EN COLOR AZUL CLARO 150/100 SOLDADO POR TERMO FUSIÓN SELLADO CON PVC LIQUIDO BORDE SUPERIOR EN LINER ANTIDERRAPANTE DE PVC EN COLOR AZUL 150/100 RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN TANQUE. FALDONES DE ALUMINIO SUBLIMADO COLOR BLANCO. CON PANELES DE ALUMINIO COLOR BLANCO ANTIHONGOS PASA MANOS PERIMETRAL CUBRIENDO POR COMPLETO EL PERÍMETRO LIBRE DEL TANQUE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE 304 BARRA SUECA CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 MEDIDAS 1.35m DE ANCHO X 1.80m DE ALTURA CON 6 PELDAÑOS UBICADA EN EL ÁREA DE TRABAJO ENTRE AMBAS PROFUNDIDADES SOPORTADA POR EL BARANDAL LIMITROFE ENTRE AMBAS PROFUNDIDADES SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO PARA MANTENER DE FORMA AUTOMÁTICA LOS NIVELES DEL CUERPO DE AGUA CON DETECTORES O SENSORES DE NIVEL AISLADOS ELÉCTRICAMENTE (NO ELECTRODOS GALVÁNICOS) CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE CON VÁLVULA CHECK RESISTENTE A LA CORROSIÓN ELECTROVÁLVULA PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 2kg A 4Kg/cm2 SISTEMA DE PURIFICACION FOTOCATALITICO Y DESINFECCION 11.1 SISTEMA REGULABLE PARA MANTENER LOS NIVELES DE PURIFICACION 11.2 SISTEMA POR MEDIO DE LUZ ULTRA VIOLETA Y PEROXICO DE OXIGENO 11.3 SISTEMA QUE PERMITA ELIMINA EL USO DEL CLORO 11.4 PARA LA DESINFECCION SE UTILIZA OXICACION FOTO CATALITICA, UV + PEROXIDO DE HIDROGENO 11.5 CON CAPACIDAD HASTA 65 M3 SISTEMA DE CROMOTERAPIA INTERACTIVA POR MEDIO LAMPARAS SUB ACUATICAS CONSTITUIDAS POR DIODOS ELECTRO LUMINISCENTES (LED) DE ALTA INTENSIDAD CON EMISORES ROJOS, VERDES Y AZULES (RGB) QUE PERMITA TODA LA GAMA DE COLORES CADA LAMPARA DEBE PODER DESPLEGAR LOS 4 COLORES ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LAS LAMPARAS DE 12V POR FUENTE AISLADA 4 (CUATRO) LAMPARAS 2 POR CADA NIVEL 2 (DOS) BLANCAS 2 (DOS) RGB PANEL DE CONTROL PANEL UBICADO EN UN COSTADO DEL TANQUE SISTEMA DE DESCONEXION ACTIVADO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SISTEMA DE CALENTAMIENTO QUE PERMITA MANTENER EL AGUA DEL TANQUE ENTRE UNA TEMPERATURA DE 34º CENTIGRADOS 2 (DOS) INTERCAMBIADORES ELECTRICOS DE 12KWS. SISTEMA DE FILTRACIÓN 1 (UN) FILTRO CON ARENA SILICA. TANQUE GENERAL DE 36” PULGADAS DE DIÁMETRO CON VÁLVULA SELECTORA MANÓMETRO INTEGRADO TAPÓN PARA VACIADO DE AGUA MOTO BOMBA PARA ALIMENTACIÓN DEL FILTRO DE 2 HP CON CANASTILLA DE PREFILTRO CON TUERCA PARA TAPA DEL PREFILTRO GRÚA (1) UNA GRÚA ELÉCTRICA PARA PACIENTE EN EL TANQUE PRINCIPAL COLOCADA (ANCLADA) EN LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE PARA TENER LIBRE LA CIRCULACION TANTO DE TERAPISTAS COMO DE PACIENTES Y NO PODRA ESTAR AL COSTADO DE ESTE TENDRA QUE TENER UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AISLADA SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA CONTROLADA ALIMENTACIÓN DE BAJO VOLTAJE (12 - 24VOLTS) INTERRUPTOR DIFERENCIAL CON DETECCIÓN DE FALLA A TIERRA CON CAPACIDAD DE POR LO MENOS DE 180 KG (400 LIBRAS) FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA DESCENDER AL PACIENTE ANTE FALLA CON SISTEMA DE BATERIA DE RESPALDO ACABADO. PINTURA EN POLVO COLOR SEGÚN ELECCION DEL CENTRO. TEMPORIZADOR DE HORARIO, EL CUAL EVITA QUE EL EQUIPO PERMANESCA ENCENDIDO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, HACIENDO QUE EL EQUIPO PROLONGUE SU VIDA UTIL SISTEMA DE DESINFECCION 16.1 SISTEMA DE DESINFECCION A BASE DE LUZ ULTRAVIOLETA SISTEMA DE MASAJE SUBACUATICO O SISTEMA DE HIDRO MASAJE, HIDRO JETS EN AREA PEDIATRICA, COMO EN EL DE ADULTOS. SISTEMA POR MANGUERA DE HIDROMASAJE 6 SALIDAS DE HIDRO JET 6 MANGUERAS CON BOQUILLAS INTERCAMBIABLES CON MOTOBOMBA DE 2 HP FUERA DEL TANQUE SISTEMA DE DESCONEXION AUTOMATICO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO NADO CONTRA CORRIENTE EN ÁREA DE TANQUE PROFUNDO NODO CONTRA CORRIENTE UNO (1) CON MOTO BOMBA DE 3 HP BOQUILLA GIRATORIA DE EXPULSIÓN DE AGUA PARA ALTA PRESIÓN MANDO DE REGULACIÓN DEL AIRE OPERADO POR EL TERAPEUTA SISTEMA DE DESCONEXION AUTOMATICO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO SILLAS PARA TRABAJAR BAJO DEL AGUA SILLAS (6) EN ACERO INOXIDABLE BASE DEL ASIENTO EN PLASTICO DE PVC SILLAS QUE PERMITAN VARIAR EN 3 NIVELES DE SU PROFUNDIDAD PANEL ELÉCTRICO EN CUARTO DE MAQUINAS TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO PARA MOTO-BOMBAS, INTERCAMBIADOR DE CALOR, BOMBA DE CALOR CAMINADORA ELCTRICA, GRUA, LAMPARAS Y SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL CON PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA CON SELECTORES DE MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO POR DISPOSITIVO (MOTO-BOMBA) INTERRUPTOR CON PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA Y GUARDA MOTOR POR MOTO- BOMBA SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE FILTRADO Y HORARIOS DE FILTRADO PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DE NADO CONTRACORRIENTE, HIDROJETS, MASAJE SUBACUÁTICO, CROMOTERAPIA, LAMPARAS SUBACUATICAS, INDEPENDIENTE A LOS HORARIOS DE FILTRADO SISTEMA AUTOMATIZADO DE TERAPIIA SUB ACUATICA 21.1 SISTEMA AUTOMATIZADO DE MASAJE SUB ACUATICO 21.2 SISTEMA QUE LE PERMITA AL PACIENTE TENER TERAPIA NO ASISTIDA 21.3 QUE LE PERMITE AL PACIENTE APLICARSE LA TERAPIA SIN QUE EL TERAPIESTA ACCIONE ALGUN BOTON 21.4 EL SISTEMA SE ACCIONARÁ A LA PRESENCIA DEL PACIENTE TUBERIA 22.1 TODA LA TUBERIA HIDRAULICA TENDRA QUE SER CON TUBOS CEDULA 40 MODULO CONTROLADOR DEL SISTEMA Y FUNCIONES DEL TANQUE POR MEDIO DE TABLET Y PANTALLA TOUCH EMPOTRADA EN MURO EN EL AREA DEL TANQUE 23.1 DISPOSITIVO MOVIL PARA PROGRAMAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS Y ACCESORIOS DEL TANQUE 23.2 PERMITE DESDE UN DISPOSITIVO MOVIL EL CONTROL INALAMBRICO FACILITANDO AL OPERADOR HACER LA PROGRAMACION, ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL TANQUE 23.3 HIDRO JET 23.4 LAMPARAS, TANTO BLANCAS COMO DE COLOR 23.5 NADO CONTRA CORRIENTE 23.6 SISTEMA DE CALENTAMIENTO 23.7 SISTEMA DE FILTRACION BICICLETA ACUATICA 24.1 1 (UNA) BICICLETA ACUATICA FABRICADA EN ACERO INOX 316 24.1.2 EL ASIENTO TENDRA QUE SER EN ACERO INOX 316 CAMINADORA ACUATIC ELECTRICA 2 (DOS) CAMINADORAS ELECTRICA SUBA CUÁTICA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 316 LAS CAMINADORAS ELECTRICA SUB ACUATICA TENDRAN QUE TENER ESTAS MEDIDAS: L 1.35 m x A 0.70 m TENDRA LA POSIBILIDAD DE INCREMENTARAR O DECREMENTAR EL JUSTE EN LA VELOCIDAD VELOCIDAD MINIMA 0.1 MILLAS, VELOCIDAD MAXIMA 8 MILLAS POR HORA TENDRA QUE TENER LA POSIBILIDAD DE MANEJAR INCLINACION DE 0 A 20% LA INCLINACION SE DEBE DE REALIZA SIN QUE EL PACIENTE TENGA QUE DESCENDER DE LA CAMINADORA TENDRA QUE MANTENER UNA VELOCIDAD CONSTANTE EN CASO DE QUE ASI LO REQUIERA EL TERAPISTA AJUSTE DE INCLINACION Y DE VELOCIDAD DADA POR EL TERAPISTA CON PROTECCION PARA TRABAJAR A BAJO DEL AGUA BARANDAL EN ACERO INOXIDABLE 316 EN FORMA DE HERRADURA ACCESORIOS: KIT ANALIZADOR DE PH Y CLORO TERMÓMETRO FLOTANTE BARREDORA FLEXIBLE DE 14” MANGUERA PARA BARREDORA CEPILLO DE CURVO DE 18” CON CERDAS DE NYLON MANERAL BOLSA o MAYA RECOGE HOJAS CONSUMIBLES: RECARGA PARA KIT ANALIZADOR CUBETA CON PASTILLAS DE CLORURO DE BROMO | 1 |
| 31 | EQUIPO COMBINADO DE ELECTROTERAPIA U ULTRASONIDO C/ CARRO MÓVIL ESPECIFICACIONES EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE DOS CANALES INDEPENDIENTES Y UN CANAL DE ULTRASONIDO DE 1/ 3 MHZ Y 1&3 MHZ EN MISMO TRATAMIENTO. ESPECIFICACIONES ELECTROTERAPIA: EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE 2 CANALES INDEPENDIENTES GAMA COMPLETA DE CORRIENTES BAJA Y MEDIA FRECUENCIA Y SUS MODIFICACIONES. +/- CAMBIO DE POLARIDAD DE ELECTRODOS MODO DE CORRIENTE CONSTANTE / VOLTAJE CONSTANTE CHEQUEO DE CALIDAD DE CABLES Y ELECTRODOS PARA PACIENTES SECUENCIAS DE USUARIO FORMAS DE ONDA INCLUIDAS: GALVÁNICA, CORRIENTES DI ADINÁMICAS, TRABERT FARÁDICA, NEO FARÁDICA, IMPULSOS EXPONENCIALES, IMPULSOS EXPONENCIALES CON AUMENTO, IMPULSOS RECTANGULARES, IMPULSOS DE ESTIMULACIÓN, IMPULSOS TRAPEZOIDALES, IMPULSOS TRIANGULARES, IMPULSOS COMBINADOS, TENS, NPHV, SECUENCIAS, INTERFERENCIAL PRE MODULADA, INTERFERENCIAL TETRA POLAR, CAMPO ISOPLANAR CON VECTOR, IMPULSOS INTERRUMPIDOS, CORRIENTE LEDUC, ONDA H, MICRO CORRIENTE, SOBRETENSIONES DE MEDIA FRECUENCIA, ESTIMULACIÓN ESPÁSTICO (HUFSCHMIDT), ESTIMULACIÓN ESPÁSTICO (JANUTSCH), ALTO VOLTAJE, IMPULSOS IG, CORRIENTE PULSADA MODELADA, CORRIENTE VMS, CORRIENTE KOTZ, CORRIENTE EPIR. ELECTRO DIAGNÓSTICO PUNTO MOTOR CRONAXIA / REOBASE CURVA I/T ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PACIENTE EN LA MEMORIA DEL DISPOSITIVO. DE FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN TANTO ALMACENADA DE PACIENTES COMO DIVERSOS TRATAMIENTOS. CON AMPLIA BIBLIOTECA DE PROTOCOLOS PREESTABLECIDOS CLASIFICADOS POR EFECTO BIOLÓGICO DURACIÓN DE LA TERAPIA MÍNIMO 60 MINUTOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 4.3” DIMENSIÓN DE 380X190X260 MM. PESO MÁXIMO 3 KG. • ALIMENTACIÓN 100-240 V/AC, 50-60 HZ ESPECIFICACIONES ULTRASONIDO: FRECUENCIAS SIMULTANEAS DE 1 & 3 MHZ FRECUENCIAS 1 MHZ Y 3 MHZ. AMPLIA BIBLIOTECA DE PROTOCOLOS PREESTABLECIDOS CON CLASIFICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACUERDO A EFECTOS BIOLÓGICOS. POSIBILIDAD DE CONECTAR 2 CABEZALES SIMULTÁNEAMENTE SEÑAL AUDIBLE Y VISUAL AL TÉRMINO DE LA TERAPIA Y POR MAL ACOPLAMIENTO PRE CALENTAMIENTO DEL CABEZAL DE ULTRASONIDO FRECUENCIA MODULADA 10-150HZ TRABAJO DE CICLO DE 5-95% INTENSIDAD MÁXIMA EN MODO CONTINUO 2 W/CM2 INTENSIDAD MÁXIMA EN MODO PULSADO 3 W/CM2 DURACIÓN DE LA TERAPIA DE 0-30 MINUTOS TIPO DE HAZ: COLIMADO ERA: 5 CM 2 / 4.4CM2 +/- 20% ACCESORIOS: 4 ELECTRODOS DE CAUCHO DE 5 X 7 CM. / 1 JUEGO DE CINTAS DE SUJECIÓN / 2 CABLES POR CONEXIÓN DE ELECTRODO (GRIS CLARO Y GRIS OSCURO)4 CUBIERTAS DE ESPONJA / 1 CABEZAL DE 5 CM2 / 1 GALÓN DE GEL / CARRO DE TERAPIA MOVIL / ADAPTADOR DE CORRIENTE / MANUAL EN ESPAÑOL / GUÍAS TERAPÉUTICAS | 15 |
| 32 | COMPRESERO CON 12 COMPRESAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRESERO CALIENTE PARA 12 COMPRESAS FABRICADO EN SU TOTALIDAD DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DIMENSIONES TOTALES 41CM DE ANCHO POR 61CM DE LARGO Y 85CM DE ALTO. REJILLA CON PORTA COMPRESAS CON REDONDO DE INOXIDABLE DE 5/16 TIPO 304 CHAROLA SUMERGIBLE CON PERFORACIONES SIMÉTRICAS Y DISTRIBUIDAS DE MANERA QUE AL BAJAR LA CANASTILLA NO OPONGA RESISTENCIA DEL AGUA CONTIENE TERMOSTATO O TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO TIPO INDUSTRIAL PARA MANTENER SIEMPRE UNA MISMA TEMPERATURA, PERILLA DE AJUSTE DE CALOR RESISTENCIA DE 1000 O 2000 WATTS SISTEMA DE ENCENDIDO TIPO INDUSTRIAL FOCO FRONTAL DE AVISO DE PRESENCIA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA INTEGRADO. 115-125 WATTS / 50-60V ACCESORIOS YCONSUMIBLES: 12 COMPRESAS STANDARD 25 X 30 CM / 3 COMPRESAS CERVICALES | 10 |
| 33 | PARAFINEROS DE 10 A 12 KG. ESPECIFICACIONES TECNICAS -BRINDA UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE Y EFECTIVA A LA TERAPIA DE CALOR -PUEDE COMBINAR DOS TIPOS DE TERAPIA DE CALOR (PARAFINA Y COMPRESAS HÚMEDO CALIENTE) -TANQUE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE -DOBLE BAÑO DE ACERO INOXIDABLE -REGULADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DE 30° HASTA 90° -MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA 1500W (700W) -SISTEMA DE DESAGÜE LATERAL -DIMENSIONES 330 X 540 X 290 MM CARRO DE TRASLADO ACCESORIOS y CONSUMIBLES: 24 LBS. PARAFINA, CARRO DE TRASLADO, CABLE TOMA CORRIENTE, MANUAL DE USUARIO | 10 |
| 34 | BICICLETAS TERAPÉUTICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS BICICLETA FIJA PANTALLA DIGITAL. VELOCÍMETRO ELECTRÓNICO CON 5 FUNCIONES DIMENSIONES 132.5 X199 X59 CM. PESO TOTAL 14 KG. MANUBRIO CON GRIPS DE HULE ESPUMA, PEDALES CON CORREAS, LLANTAS R 20 HULE SÓLIDO PARA UN RANGO DE EDAD MAYOR A 12 AÑOS PESO RECOMENDADO 120 KG MÁXIMO RINES DE ALUMINIO CUADRO CONSTRUIDO EN ACERO | 10 |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaria de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta Número LA-925002997-E12-2018

Equipamiento de una sala de operación de cataratas en el nuevo Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) de Culiacán, Sinaloa y Equipamiento del Nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán, Sinaloa.

Anexo II

Propuesta Económica

| PARTIDA | CANT. | DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD VISUAL (CIDIS) DE CULIACÁN |  |  |
| 1 | 1 | LENSOMETRO |  |  |
| 2 | 1 | OFTALMOSCOPIO |  |  |
| 3 | 1 | PROYECTOR DE OPTOTIPOS |  |  |
| 4 | 1 | CARTILLAS DE SLLENER |  |  |
| 5 | 1 | CAJA DE PRUEBAS CON ARMAZÓN DE ADULTO Y NIÑOS |  |  |
| 6 | 1 | LENTE DE 3 ESPEJOS |  |  |
| 7 | 1 | LUPA DE 78 DIOPTRÍAS |  |  |
| 8 | 1 | REGLA BIOMÉTRICA PARA CALCULO DE LIO |  |  |
| 9 | 1 | MICROSCOPIO ESPECULAR |  |  |
| 10 | 1 | OCT TOMÓGRAFO DE COHERENCIA ÓPTICA |  |  |
| 11 | 1 | ULTRASONIDO USG MODO A Y B |  |  |
| 12 | 1 | PAQUIMETRO CORNEAL |  |  |
| 13 | 1 | CAMILLA OFTALMOLÓGICA |  |  |
| 14 | 1 | ASIENTOS OFTALMOLÓGICOS |  |  |
| 15 | 1 | MICROSCOPIO OFTALMOLÓGICO CON CABEZAL DE AYUDANTE |  |  |
| 16 | 1 | FACOEMULSIFICADOR CON VITRECTOR POSTERIOR |  |  |
| 17 | 1 | MESA RIÑÓN |  |  |
| 18 | 1 | MESA DE MAYO |  |  |
| 19 | 1 | INSTRUMENTAL DE ESTRABISMO |  |  |
| 20 | 1 | INTRUMENTAL DE RETINA |  |  |
| 21 | 1 | CATARATA FACO |  |  |
| 22 | 1 | PARPADOS |  |  |
| 23 | 1 | VIAS LAGRIMALES |  |  |
| 24 | 1 | ESTERILIZADOR DE GAS |  |  |
| 25 | 1 | ESTERILIZADOR STATIM |  |  |
| 26 | 1 | CARRO ROJO COMPLETO |  |  |
| 27 | 1 | INVENTARIO DE LENTE INTRACULAR PLEGABLE HEPARINIZADO DE 1 Y 3 PZS (COSTO POR LENTE) |  |  |
| 28 | 1 | INVENTARIO DE LENTE INTRACULAR PLEGABLE NO HEPARINIZADO DE 1 Y 3 PZS (COSTO POR LENTE) |  |  |
| 29 | 1 | SUTURAS OFTÁLMICAS |  |  |
| CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE MAZATLÁN, SINALOA |
| 30 | 1 | TANQUE TERAPÉUTICO |  |  |
| 31 | 15 | EQUIPO COMBINADO DE ELECTROTERAPIA U ULTRASONIDO C/ CARRO MÓVIL |  |  |
| 32 | 10 | COMPRESERO CON 12 COMPRESAS |  |  |
| 33 | 10 | PARAFINEROS DE 10 A 12 KG. |  |  |
| 34 | 10 | BICICLETAS TERAPÉUTICAS |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |
| IVA |  |  |
| TOTAL |  |  |

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaria de Administración y Finanzas

Subsecretaria de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta Número LA-925002997-E12-2018

Equipamiento de una sala de operación de cataratas en el nuevo Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) de Culiacán, Sinaloa y Equipamiento del Nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán, Sinaloa.

A N E X O III

Escrito de participación para la Junta de Aclaraciones

LUGAR Y FECHA:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

AT´N.- ING. ISMAEL CARREÓN RUELAS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

Ref. Licitación Pública Nacional y/o Internacional Mixta No. --------------------

Por medio del presente, me permito manifestar el interés de la empresa  (nombre de la empresa), de participar en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL NÚMERO (NÚMERO), convocada por esa Subsecretaría a su digno cargo, en atención a lo anterior, me permito señalar la información legal de mi representada:

| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |  |
| --- | --- |
| DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA): | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: |
| CÓDIGO POSTAL: | ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONO: | FAX: |
|  | CORREO ELECTRÓNICO: |

| REPRESENTANTE LEGAL: | CORREO ELECTRÓNICO: |
| --- | --- |
| No. ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | FECHA: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA: |  |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS: | APELLIDO MATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: | TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL OBJETO SOCIAL, TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES; O ACTIVIDAD PREPONDERANTE TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | SI EXISTEN |

| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: | APELLIDO MATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) |
| --- | --- |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: |  |
| No. ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | FECHA: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE PROTOCOLIZÓ LA MISMA: |  |

Lo anterior, es con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales que correspondan y a las Bases y Anexos de la Licitación Pública Nacional y/o Internacional No. --------------------

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA AUTOGRAFA ORIGINAL)

NOTA PARA EL LICITANTE: DEBERÁ INCORPORAR TEXTUALMENTE LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE SE SOLICITAN EN ESTE DOCUMENTO, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS, PRINCIPALMENTE EN LO RELATIVO AL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta Número LA-925002997-E12-2018

Equipamiento de una sala de operación de cataratas en el nuevo Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) de Culiacán, Sinaloa y Equipamiento del Nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán, Sinaloa.

Anexo III bis

Escrito de participación para la junta de aclaraciones

Formato para la presentación de preguntas para la junta de aclaraciones

# Solicitudes de aclaración efectuadas por:

Nombre de la empresa:

# (LAS PREGUNTAS A LAS RESPUESTAS SE AGRUPAN PREFEREMTEMENTE POR TEMA O NUMERAL DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PARA PROCEDER A SU RESPUESTA):

Ejemplo:

- Preguntas administrativas:

1.- Pregunta ----------------? (LICITANTE)

Respuesta: --------------  (convocante)

2.- -------------

- Preguntas Técnicas:

1.- Pregunta ----------------? (LICITANTE)

Respuesta: --------------  (ÁREA TÉCNICA)

2.- -------------

noTA: Se deberá utilizar tipo de letra arial 11, no se deberán insertar tablas, NI VIÑETAS, NI IMAGENES.

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaria de Administración y Finanzas

Subsecretaria de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta Número LA-925002997-E12-2018

Equipamiento de una sala de operación de cataratas en el nuevo Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) de Culiacán, Sinaloa y Equipamiento del Nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán, Sinaloa.

A N E X O IV

# Modelo De Contrato

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

# DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

# CONTRATO GES --/-----

(DERIVADO DE PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA No.-----,

CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL ESTADO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO ARTURO DUARTE GARCÍA, EN SU CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; Y POR LA OTRA PARTE EL C. ----------------------------- O (---DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE ADJUDICADO ----), A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. (----NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE ADJUDICADO---), AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.	"EL ESTADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:

I.1	QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS --,-- FRACCIÓN -, Y --, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y EN LOS ARTÍCULOS -, Y -, DE SU PROPIA CONSTITUCIÓN, EL ESTADO DE SINALOA, ES UN ESTADO LIBRE Y SOBERANO EN SU RÉGIMEN INTERIOR, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA FEDERACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

I.2	QUE SU REPRESENTANTE, ----------------------------, EN SU CALIDAD DE SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, Y ACTOS DE DOMINIO, CONSIGNADO EN ESCRITURA PÚBLICA No. ------- DEL VOLUMEN -----------, DE FECHA -- DE ------- DE ------, DEL PROTOCOLO A CARGO DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO --- EN EL ESTADO DE SINALOA, LICENCIADO ------------------------------, MISMA QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, BAJO EL NUMERO ---- DEL LIBRO --- DE LA SECCIÓN ----------------, CON FECHA -- DE ------- DE 2----.

I.3	QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA (---------DEPENDENCIA SOLICITANTE-------------), REQUIERE DE LA ADQUISICIÓN DE (-----DESCRIPCIÓN SENCILLA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO-------).

I.4	QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO EN FAVOR DE "LA EMPRESA", SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.-------  /  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.------- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 28, 29 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

I.5	QUE CUENTA CON EL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y CON LA AUTORIZACIÓN PARA EJERCERLO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL MISMO,  EN LOS TÉRMINOS DEL

OFICIO DE INVERSIÓN No.-------------- DE FECHA ---------------------- /

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

I.6	QUE PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS, DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, UBICADAS EN AVENIDA INSURGENTES SIN NÚMERO, PRIMER PISO, ENTRE LAS CALLES JOSÉ AGUILAR BARRAZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80129, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

- "LA EMPRESA", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:

II.1	QUE ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN MEXICANA, SEGÚN CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA NO. (----------) VOLUMEN (-------), DE FECHA (-------------------), DEL PROTOCOLO A CARGO DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (------) EN EL ESTADO DE (----------), LICENCIADO (----------------------), MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE (------------------------) BAJO EL NUMERO (-------) DEL LIBRO (------) DE LA SECCIÓN (-------------),  / BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 54965*1, CON FECHA (------------).

II.1.	QUE ES UNA PERSONA FÍSICA, MAYOR DE EDAD, EN PLENO USO DE FACULTADES, CON LA CAPACIDAD DE EJERCICIO NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE 	CONTRATO.

II.2	QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (----------------), ESTANDO AL CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.

II.3	QUE TAL COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA SIGUIENTE TRASCRIPCIÓN,  SU OBJETO SOCIAL LA FACULTA PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

(------“………TRANSCRIPCION DE LA PARTE CONDUCENTE DEL OBJETO SOCIAL……..”-------)

II.4	QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA SUFICIENTE, ASÍ COMO CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAERÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

II.5	QUE SU REPRESENTANTE, C. (-NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE ADJUDICADO--), CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN LO CONSIGNADO EN ESCRITURA PÚBLICA NO. (----------) VOLUMEN (-------), DE FECHA (-------------------), DEL PROTOCOLO A CARGO DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (------) EN EL ESTADO DE (----------), LICENCIADO (----------------------), MISMA QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE (------------------------) BAJO EL NUMERO (-------) DEL LIBRO (------) DE LA SECCIÓN (-------------),  / BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 54965*1, CON FECHA (------------), FACULTADES QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA.

II.6. 	QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE ES SU VOLUNTAD SOMETERSE A LO 	DISPUESTO POR LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE ESTÁ DE ACUERDO EN OBSERVAR 	TODAS Y CADA 	UNA DE LAS DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS EN ELLA ESTABLECIDOS,  SABIENDO 	QUE DE LO CONTRARIO, SERÁ SUJETO DE LAS SANCIONES QUE CORRESPONDA.

II.7 	QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.8	QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EL UBICADO EN (---DOMICILIO CONTRACTUAL DEL LICITANTE AL QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO--).

UNA VEZ REALIZADAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, PREVIO RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN RECIPROCA DE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN, “EL ESTADO” Y "LA EMPRESA", CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO.- A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, “LA EMPRESA” VENDE, Y “EL ESTADO” COMPRA Y ADQUIERE PARA SI LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN SE  PRECISAN:

| PART. | CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-TOTAL |  |  |
| I.V.A. |  |  |
| TOTAL |  |  |

LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS Y CUALIDADES DEL SERVICIO ANTES RELACIONADO, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DESCRITAS EN EL ANEXO I (UNO) DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE  TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES LA CANTIDAD DE $-------------------(NÚMERO Y LETRA) 00/100 M.N.----, MAS LA CANTIDAD DE $-------------------(NÚMERO Y LETRA) 00/100 M.N.-----,  CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), HACIENDO UN TOTAL POR LA CANTIDAD DE $-------------------(NÚMERO Y LETRA) 00/100 M.N., MISMA QUE “EL ESTADO”  PAGARÁ A “LA EMPRESA” EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO FIJO, POR LO QUE TANTO LOS PRECIOS UNITARIOS COMO EL MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN, NO PODRÁN SER AJUSTADOS NI MODIFICADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

(*NOTA: CUANDO EL PRECIO O MONTO DE LA OPERACIÓN SE ENCUENTRE SUJETO A AJUSTES SE SUBSTITUIRÁ LA CLÁUSULA ANTERIOR POR OTRA QUE ESPECIFIQUE LA FORMULA O CONDICIÓN EN QUE SE HARÁ Y CALCULARA EL AJUSTE DE QUE SE TRATE, DETERMINANDO EXPRESAMENTE EL O LOS INDICADORES O MEDIOS OFICIALES QUE SE UTILIZARAN EN DICHA FORMULA.)

TERCERA.- ANTICIPO Y FORMA DE PAGO.- PARA EL PAGO DE LA PRESENTE OPERACIÓN, “EL ESTADO”  ENTREGARÁ A “LA EMPRESA”, UN ANTICIPO DEL -------% DEL IMPORTE TOTAL DE LA MISMA, Y EL RESTO SERÁ PAGADO CONTRA LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES RELACIONADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO.

PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA EMPRESA”, DEBERÁ OTORGAR  Y ENTREGAR A “EL ESTADO” UNA FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MISMO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO; MIENTRAS QUE PARA EL PAGO DEL RESTO DE LA OPERACIÓN DEBERÁ OTORGAR Y ENTREGAR UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, UNA FACTURA FISCAL QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES CORRESPONDIENTES; Y UN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS EN MONEDA NACIONAL, Y SE EFECTUARÁN CONTRA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EN LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES SIN NÚMERO, PRIMER PISO, ENTRE CALLES JOSÉ AGUILAR BARRAZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80129, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- EL PRECIO DE LA PRESENTE OPERACIÓN, SERÁ ENTREGADO POR “EL ESTADO”  A “LA EMPRESA”, CONTRA LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES RELACIONADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE INSTRUMENTO.

PREVIAMENTE AL PAGO DE LA PRESENTE OPERACIÓN, “LA EMPRESA” DEBERÁ OTORGAR Y ENTREGAR A “EL ESTADO” UNA FIANZA QUE GARANTICE EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN; UNA FACTURA FISCAL QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES CORRESPONDIENTES Y UN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LOS PAGOS SERÁN REALIZADOS EN MONEDA NACIONAL, Y SE EFECTUARÁN CONTRA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EN LA CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES SIN NÚMERO, PRIMER PISO, ENTRE CALLES JOSÉ AGUILAR BARRAZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80129, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

CUARTA.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.- "LA EMPRESA”  ENTREGARÁ A “EL ESTADO” LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL DOMICILIO UBICADO EN (------------------------------------------------), LEVANTANDO AL EFECTO UN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE UN REPRESENTANTE DE "LA EMPRESA", Y DE UN REPRESENTANTE DE LA (----DEPENDENCIA QUE RECIBE -----), MEDIANTE LA CUAL SE HARÁ CONSTAR QUE LOS BIENES FUERON  ENTREGADOS CUMPLIENDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE INSTRUMENTO.

LA ENTREGA ANTES REFERIDA DEBERÁ REALIZARSE EN UN PLAZO DE ----------------- (--) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO.

SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA EMPRESA”, ESTA NO RECIBE EL ANTICIPO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS, EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES CORRERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA EMPRESA",  ESTA NO CUMPLA CABALMENTE CON LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DEL PLAZO ANTES SEÑALADO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ AMPLIARSE EL PLAZO DE ENTREGA O RECEPCIÓN, NI SE REALIZARÁ LA CONDONACIÓN DE LAS SANCIONES O LAS PENAS CONVENCIONALES EN LAS QUE SE INCURRA.

CUARTA.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.- "LA EMPRESA” , SE COMPROMETE A ENTREGAR A “EL ESTADO” LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL DOMICILIO UBICADO EN (------------------------------------------------), LEVANTANDO AL EFECTO UN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE UN REPRESENTANTE DE "LA EMPRESA", Y DE UN REPRESENTANTE DE LA (----DEPENDENCIA QUE RECIBE -----), MEDIANTE LA CUAL SE HARÁ CONSTAR QUE LOS BIENES FUERON  ENTREGADOS CUMPLIENDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE INSTRUMENTO.

LA ENTREGA ANTES REFERIDA DEBERÁ REALIZARSE EN UN PLAZO DE ----------------- (--) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA EMPRESA",  ESTA NO CUMPLA CABALMENTE CON LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DENTRO DEL PLAZO ANTES SEÑALADO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ AMPLIARSE EL PLAZO DE ENTREGA O RECEPCIÓN, NI SE REALIZARÁ LA CONDONACIÓN DE LAS SANCIONES O LAS PENAS CONVENCIONALES EN LAS QUE SE INCURRA.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE “LA EMPRESA”.- PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “LA EMPRESA” SE OBLIGA A:

- CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, A SATISFACCIÓN DE “EL ESTADO” Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO DENTRO DEL CLAUSULADO DE ESTE INSTRUMENTO Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

- ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS TECNICAS ACORDADAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE DETERMINÓ SU ADJUDICACIÓN.

- NO CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL ESTADO”.

SEXTA.- FIANZA DE ANTICIPO Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-

FIANZA DE ANTICIPO.

“LA EMPRESA” SE OBLIGA A GARANTIZAR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE FIANZA CONSTITUIDA  A FAVOR DE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MISMA QUE DEBERÁ SER EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- EL TOTAL DEL IMPORTE GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA.

- REFERENCIA DE QUE LA FIANZA QUE SE OTORGA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

- DENOMINACIÓN Y NÚMERO DEL CONTRATO QUE GARANTIZA, LA FECHA DE SU FIRMA, Y LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

- DENOMINACIÓN O NOMBRE DE “LA EMPRESA”, SU DOMICILIO LEGAL Y FISCAL, Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

- ESPECIFICACIÓN DE QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, O BIEN HASTA QUE SE REALICE LA DEVOLUCIÓN TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO RECIBE “LA EMPRESA”.

- ESPECIFICACIÓN DE QUE LA FIANZA PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE CUANDO ASÍ LO DECIDA Y  AUTORICE POR ESCRITO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

- ESPECIFICACIÓN DE QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, OTORGUE PRÓRROGAS A LA “EMPRESA”, PARA QUE REALICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN EL FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

- UN DOMICILIO DE LA AFIANZADORA EN ESTA LOCALIDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

- ACEPTACIÓN EXPRESA Y SOMETIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

- ESPECIFICACIÓN DE QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERA INCURRIR EL PROVEEDOR, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, EN ESTE INSTRUMENTO, Y EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

ESTA FIANZA DEBERÁ PRESENTARSE JUNTO CON EL COMPROBANTE QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MISMA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN AVENIDA INSURGENTES SIN NÚMERO, PRIMER PISO, ENTRE LAS CALLES JOSÉ AGUILAR BARRAZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80129, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

"LA EMPRESA" SE OBLIGA A MANTENER ESTA FIANZA HASTA POR TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  DÍAS  POSTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN SEÑALADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, ESTANDO AL TANTO DE QUE PARA SU CANCELACIÓN, ES REQUISITO INDISPENSABLE EL CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA EMPRESA” SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA CONSTITUIDA  A FAVOR DE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR UN IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE OPERACIÓN, MISMA QUE DEBERÁ SER EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- EL TOTAL DEL IMPORTE GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA, ESPECIFICANDO CUAL ES EL PORCENTAJE DEL MONTO DE LA OPERACIÓN QUE GARANTIZA.

- REFERENCIA DE QUE LA FIANZA QUE SE OTORGA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

- DENOMINACIÓN Y NÚMERO DEL CONTRATO QUE GARANTIZA, LA FECHA DE SU FIRMA, Y LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

- DENOMINACIÓN O NOMBRE DE “LA EMPRESA”, SU DOMICILIO LEGAL Y FISCAL, Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

- ESPECIFICACIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA.

- ESPECIFICACIÓN DE QUE LA FIANZA PODRÁ SER CANCELADA ÚNICAMENTE CUANDO ASÍ LO DECIDA Y  AUTORICE POR ESCRITO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

- ESPECIFICACIÓN DE QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, OTORGUE PRÓRROGAS A LA “EMPRESA”, PARA QUE REALICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN EL FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

- UN DOMICILIO DE LA AFIANZADORA EN ESTA LOCALIDAD PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

- ACEPTACIÓN EXPRESA Y SOMETIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

- ESPECIFICACIÓN DE QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,  ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERA INCURRIR EL PROVEEDOR, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, EN EL PRESENTE CONTRATO, Y EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

ESTA FIANZA DEBERÁ PRESENTARSE JUNTO CON EL COMPROBANTE QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MISMA, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN AVENIDA INSURGENTES SIN NÚMERO, PRIMER PISO, ENTRE LAS CALLES JOSÉ AGUILAR BARRAZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO SINALOA, CÓDIGO POSTAL 80129, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA.

"LA EMPRESA" SE OBLIGA A MANTENER ESTA FIANZA HASTA POR TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  DÍAS  POSTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN SEÑALADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO, ESTANDO AL TANTO DE QUE PARA SU CANCELACIÓN, ES REQUISITO INDISPENSABLE EL CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

SÉPTIMA.- GARANTÍA.- “LA EMPRESA” GARANTIZA LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DURANTE UN PERIODO DE -------- DÍAS, MESES, AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN SU ELABORACIÓN, ASÍ COMO EL HECHO DE QUE LOS MISMOS CUMPLIRÁN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR “EL ESTADO”.

SI DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA SE PRESENTA ALGÚN DEFECTO O ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, “LA EMPRESA” SE OBLIGA A SUSTITUIR LOS BIENES DEFECTUOSOS SIN CARGO ADICIONAL PARA “EL ESTADO”, EN UN PERIODO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE,.

“LA EMPRESA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LAS QUE HUBIERA INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS  EN  ESTE  CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

LA FORMA DE EMPAQUE Y TRANSPORTE QUE SE UTILIZARÁN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN LOS QUE "LA EMPRESA" DETERMINE COMO IDÓNEOS, TODA VEZ QUE LA INTEGRIDAD DE LOS BIENES ES SU RESPONSABILIDAD HASTA EL MOMENTO DE LA ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS. LOS COSTOS QUE SE ORIGINEN POR ESTOS CONCEPTOS SON POR CUENTA DE "LA EMPRESA".

“LA EMPRESA” DEBERÁ CONTRATAR Y CUBRIR LOS SEGUROS DE TRANSPORTE, DE CONSERVACIÓN, Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA EL TRASLADO DE LOS BIENES, Y DEBERÁ MANTENERLOS VIGENTES O ACTIVOS  HASTA EL MOMENTO  EN QUE SE FIRME EL  ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN SEÑALADA EN LA CLÁUSULA  CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.- LÍMITE DE RESPONSABILIDADES.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LA RESPONSABILIDAD DE "LA EMPRESA", INDEPENDIENTEMENTE  DE LA FORMA DE ACCIÓN QUE SE EJERCITE, CONSISTE EN:

- QUE “EL ESTADO” LE HAGA EFECTIVA LA FIANZA ENTREGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

- REINTEGRAR  A “EL ESTADO” CABALMENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS HASTA EL MOMENTO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

EL PAGO POR EL LIMITE DE RESPONSABILIDADES  REFERIDO, QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, ATRIBUIBLES A "LA EMPRESA" SERÁ EFECTUADO DE INMEDIATO A LA NOTIFICACIÓN QUE “EL ESTADO” LE REALICE POR ESCRITO A “LA EMPRESA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, Y EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL ESTADO”, CORRERÁ VISTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO EN QUE “LA EMPRESA” HUBIESE INCURRIDO.

NOVENA.-  LICENCIAS.- “LA EMPRESA” SERÁ RESPONSABLE ABSOLUTO DE LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O PERMISOS NECESARIOS PARA EL USO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE INFRINJAN DERECHOS DE AUTOR, PATENTES O MARCAS, “EL ESTADO” QUEDARÁ LIBERADO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN EL SUPUESTO DE QUE SE SOMETA A "LA EMPRESA" A JUICIO O PROCESO JUDICIAL POR ESTE CONCEPTO.

DÉCIMA.- NO REGALÍAS.- A EFECTO DE EVITAR QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, OTORGUEN CUALQUIER TIPO DE PRIVILEGIOS, TRATOS ESPECIALES, DISTINCIONES O BENEFICIOS A “LA EMPRESA”, EXPRESAMENTE CONVIENE Y SE OBLIGA A NO OTORGAR REMUNERACIÓN ECONÓMICA O REGALO ALGUNO A LOS FUNCIONARIOS ANTES SEÑALADOS.

DÉCIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- EN EL CASO DE QUE “LA EMPRESA” SE RETRASE EN LA ENTREGA DE LOS  BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, LAS PARTES PACTAN UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DIA DE RETRASO, LA CUAL SERÁ APLICABLE DESDE EL PRIMER DIA DE RETRASO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA LIMITE DE ENTREGA, DICHA PENA QUE CONSISTIRÁ EN EL COBRO DE UN 0.116 % (PUNTO CIENTO DIECISÉIS POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE OPERACIÓN, EL CUAL SERÁ DEDUCIDO DEL IMPORTE TOTAL A PAGAR,  NO PUDIENDO EXCEDER  DICHO MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

SI “EL ESTADO” OPTA POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE LA PENA CONVENCIONAL, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL, “EL ESTADO” HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRIO “LA EMPRESA”, ACOMPAÑANDO LOS ELEMENTOS CON QUE CUENTE, A FIN DE QUE SE RESUELVA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SANCIONES DISPUESTAS EN LOS ARTICULOS 59 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN.-  DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL ESTADO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO “LA EMPRESA” INCURRA EN  EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL MISMO.

“Artículo 54.- Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:

I.	Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II.	Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo; y,

III.	Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley.

Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.”

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “EL ESTADO” EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR EL SERVICIO CONTRATADO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL ESTADO”. EN ESTE SUPUESTO  “EL ESTADO” REEMBOLSARÁ A “LA EMPRESA” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA CUARTA.- SOMETIMIENTO.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES, REQUISITOS, LINEAMIENTOS, Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, POR LO QUE EN ESTE ACTO EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU SOMETIMIENTO A LA MISMA.

DÉCIMA QUINTA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO Y SUS CONSECUENCIAS LEGALES ESTARÁN SUJETAS A LO DISPUESTO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DEMÁS LEYES MEXICANAS QUE RESULTEN APLICABLES; MIENTRAS QUE PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS SURGIDAS PRODUCTO DE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO QUE EN ESTE ACTO RENUNCIAN A CUALQUIERA OTRA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, EL DIA -- DEL MES DE ----------- DE ----.

| “LA EMPRESA” ____________________________________________ | “EL ESTADO” ________________________________ |
| --- | --- |

T   E   S   T   I   G   O   S

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaria de Administración y Finanzas

Subsecretaría de Administración

Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Mixta Número LA-925002997-E12-2018

Equipamiento de una sala de operación de cataratas en el nuevo Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) de Culiacán, Sinaloa y Equipamiento del Nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán, Sinaloa.

ANEXO V

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Culiacán, Sinaloa a _____ de __________ de 20-- (1)

C.P. Leticia Gaxiola Paredes

Subsecretaria de Administración

P r e s e n t e.-

Me refiero al procedimiento  (3)   No.  (4) en el que mi representada, la empresa  (5)  participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6) , cuenta con (7)  empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8)  personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de (9)  obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de un empresa (10), atendiendo a lo siguiente:

| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta 250 | 250 |

* Tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales x 90%

(7) y (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (número de trabajadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: (11) y que el Registro Federal de Contribuyentes del (os) fabricantes(s) de los viene que integran mi oferta, es (son) (12).

ATENTAMENTE

(13)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia convocante |
| 3 | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa |
| 4 | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana) conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación |
| 11 | Indiciar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricantes de los bienes que integran la oferta |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |